# UL  Japan  電波法「登録証明機関」業務範囲  ／第19号の11
5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局

| 試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項四] 4,900 ～ 5,000MHz 5,030 ～ 5,091MHz (使用期限：平成29年11月30日) 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一、9] 20 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第47] 40MHzシステム ： 38MHz 20MHzシステム ： 19.7MHｚ 10MHzシステム ： 9.0MHｚ 5MHzシステム ： 4.5MHz 拡散率 （スペクトル拡散の場合） [無線設備規則 第四十九条の二十一] 5以上 スプリアス発射の強度の許 容値 （等価等方輻射電力） [無線設備規則 第四十九条の二十一] [平成19年 総務省告示第365号] 別表1参照 空中線電力 指定値[無線設備規則 第四十九条の二十一] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表七] 指定値： ① 250mW以下 かつ 50mW/MHz 以下 (占有帯域幅19.7MHz以下) ② 250mW以下 かつ 25mW/MHz 以下 (占有帯域幅19.7MHz～38MHz OFDMのみ) ③ 小電力局は10mW以下 ④ ③に該当し、OFDM、DSの場合であって、 占有帯域幅19.7MHz以下は、 10m W/MHz以下 ⑤ ③に該当し、占有帯域幅19.7MHz～38MHzの OFDMは、5mW/MHz以下 偏 差： ＋20％ - 80％ 伝送速度 別表2参照 隣接チャンネル漏洩電力 および帯域外漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十一] 【隣接チャンネル漏洩電力】 fs fs±0.475fs(MHz) 2fs±0.475fs(MHz) 40MHzシステム －6dBm以下 －21dBm以下 fs fs±0.45fs(MHz) 2fs±0.45fs(MHz) 20MHzシステム －3dBm以下 －18dBm以下 10MHzシステム －6dBm以下 － 21dBm以下 | 5MHzシステム －9dBm以下 － 24dBm以下 【帯域外漏洩電力】 (等価等方輻射電力) 別表3参照 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] ＜ 1GHz 4nW以下 ≧ 1GHｚ 20nW以下 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、九] 識別符号を自動的 に送信または受信する機能を有すること キャリアセンス機能 [平成19年総務省告示 第365号] E（mV/m）を超える 場合に電波の発射を行わないこと Ｅ ： 電界強度 （ｍＶ/ｍ） Pt ： 空中線電力（W） G ： 空中線利得の真値（倍） ｎ ： 40MHzシステム：40 20MHzシステム： 20 10MHzシステム： 10 5MHzシステム： 5 送信バースト長 [無線設備規則 第四十九条の二十一] 4ms以下 |
| --- | --- |

| 注) | DS ： 直接拡販 |
| --- | --- |
|  | OFDM ： 直交周波数分割多重 |

| 【別表1】 | スプリアス発射の強度の許容値（等価等方輻射電力） |
| --- | --- |
|  | 40MHz システム 4,840MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 5,060MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 20MHz システム （1）4,900 ～ 5,000MHzを使用する場合(OFDM) 4,870MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,870MHz ≦ ｆ ＜ 4,875MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,025MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5 μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 （2）4,900 ～ 5,000MHzを使用する場合(OFDM以外) 4,870MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,870MHz ≦ ｆ ＜ 4,880MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,020MHz ＜ ｆ ≦ 5, 270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 （3）5,030 ～ 5,091MHzを使用する場合 (OFDM) 4,990MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,990MHz ≦ ｆ ＜ 4,995MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,125MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 （4）5,030 ～ 5,091MHzを使用する場合（OFDM以外） | 4,990MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,990MHz ≦ ｆ ＜ 5,000MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,120MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 10MHzシステム （1）4,900 ～ 4,950MHzを使用する場合 4,870MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,870MHz ≦ ｆ ＜ 4,895MHz ： 2.5μW/MHz以下 4,965MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 （2）5,030 ～ 5,060MHzを使用する場合 4,990MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,990MHz ≦ ｆ ＜ 5,015MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,075MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 5MHzシステム （1）4,900 ～ 4,950MHzを使用する場合 4,870MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,870MHz ≦ ｆ ＜ 4,902.5MHz ： 2.5μW/MHz以下 4,957.5MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 （2）5,030 ～ 5,060MHzを使用する場合 4,990MHz未満 ： 2.0μW/MHz以下 4,990MHz ≦ ｆ ＜ 5,022.5MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,067.5MHz ＜ ｆ ≦ 5,270MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,270MHz ＜ ｆ ≦ 5,342MHz ： 0.2μW/MHz以下 5,342MHzを超える ： 1μW/MHz以下 |

| 【別表2】 | 信号伝送速度 |
| --- | --- |
| 40MHz システム 4,930MHz ： 20Mbit/s以上 4,970MHz ： 40Mbit/s以上 20MHz システム 4,920、4,940、5,040MHz ： 10Mbit/s以上 4,960、4,980、5,060、 5,080MHz ： 20Mbit/s以上 10MHzシステム ： 10Mbit/s以上 5MHzシステム ： 5Mbit/s以上 |  |

| 【別表3】 ■ 帯域外漏洩電力の許容値 （その1） (証明規則第2条第十九号の十一は除く) |
| --- |
|  | 〔帯域外漏洩電力〕 40MHzシステム 4,840MHz ≦ ｆ ≦ 4,870MHz ： 2μW/MHz以下 4,870MHz ＜ ｆ ≦ 4,880MHz ： 2.5μW/MHz以下 4,880MHz ＜ ｆ ≦ 4,900MHz 5,000MHz ≦ ｆ ＜ 5,020MHz ： 15μW/MHz以下 5,020MHz ≦ ｆ ≦ 5,060MHz ： 2.5μW/MHz以下 20MHz システム （1）4,900MHｚ ～ 5,000MHzを使用する場合(OFDM以外) 4,880MHz ≦ ｆ ≦ 4,900MHz ： 15μW/MHz以下 5,000MHz ≦ ｆ ≦ 5,020MHz ： 15μW/MHz以下 （2）4,900MHｚ ～ 5,000MHzを使用する場合(OFDM) 4,875MHz ≦ ｆ ≦ 4,880MHz ： 2.5μW/MHz以下 4,880MHz ＜ ｆ ≦ 4,900MHz 5,000MHz ≦ ｆ ＜ 5,020MHz ： 15μW/MHz以下 5,020MHz ≦ ｆ ≦ 5,025MHz ： 2.5μW/MHz以下 （3）5,030 MHｚ ～ 5,091MHzを使用する場合 (OFDM以外) 5,000MHz ≦ ｆ ≦ 5,020MHz ： 30μW/MHz以下 5,020MHz ＜ ｆ ≦ 5,030MHz ： 1mW/MHz以下 5,091MHz ≦ ｆ ＜ 5,100MHz ： 0.5mW/MHz以下 5,100MHz ≦ ｆ ≦ 5,120MHz ： 15μW/MHz以下 （4）5,030 MHｚ ～ 5,091MHzを使用する場合 (OFDM) 4,995MHz ≦ ｆ ≦ 5,000MHz ： 2.5μW/MHz以下 5,000MHz ＜ ｆ ≦ 5,020MHz ： 30μW/MHz以下 5,020MHz ＜ ｆ ≦ 5,030MHz ： 1mW/MHz以下 5,091MHz ≦ ｆ ＜ 5,100MHz ： 0.5mW/MHz以下 5,100MHz ≦ ｆ ＜ 5,120MHz ： 15μW/MHz以下 5,120MHz ≦ ｆ ≦ 5,125MHz ： 2.5μW/MHz以下 10MHzシステム （1）4,900 ～ 4,950MHzを使用する場合 4,895MHz ≦ ｆ ＜ 4,905MHz ： 15μW/MHz以下 4,955MHz ＜ ｆ ≦ 4,965MHz ： 15μW/MHz以下 （2）5,030 MHｚ ～ 5,060MHzを使用する場合 5,015MHz ≦ ｆ ＜ 5,025MHz ： 30μW/MHz以下 5,025MHz ≦ ｆ ＜ 5,030MHz ： 1mW/MHz以下 5,065MHz ＜ ｆ ≦ 5,075MHz ： 15μW/MHz以下 5MHzシステム （1）4,900 ～ 4,950MHzを使用する場合 4,902.5MHz ≦ ｆ ＜ 4,907.5MHz ： 15μW/MHz以下 4,952.5MHz ＜ ｆ ≦ 4,957.5MHz ： 15μW/MHz以下 （2）5,030 MHｚ ～ 5,060MHzを使用する場合 5,022.5MHz ≦ ｆ ＜ 5,027.5MHz ： 30μW/MHz以下 5,027.5MHz ≦ ｆ ＜ 5,030MHz ： 1mW/MHz以下 5,062.5MHz ＜ ｆ ≦ 5,067.5MHz ： 15μW/MHz以下 |
|  | ■ 帯域外漏洩電力の許容値 （その2） |
|  | 4,900MHｚ ～ 5,000MHzを使用する場合 4,840MHz±10MHz ： 2μW/0.2μW以下（注） 4,860MHz±10MHz ： 2μW/0.2μW以下（注） 5,030 MHｚ ～ 5,091MHzを使用する場合 4,960MHz±10MHz ： 2μW/0.2μW以下（注） 4,980MHz± 10MHz ： 2μW/0.2μW以下（注） |
|  | (注) 証明規則第2条第十九号の五、七、九に掲げる無線設備は、2μW以下 証明規則第2条第十九号の六、八、十、十一に掲げる無線設備は、0.2μW以下 |