# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第19号の3
5GHz帯小電力データ通信システム

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項四] 5,150MHzを超え5,350MHz以下 (周波数については占有帯域幅を参照) (総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く：告示221号参照) チャンネルの数 15 変調方式 [無線設備規則 第四十九条の二十] OFDMまたはDS方式によるスペクトル拡散方式 振幅変調、位相変調、周波数変調、パルス変調方式またはこれらの複合方式 ※ただし占有帯域が18MHzを超える場合はOFDMのみ 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の8] 20 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第30] 78MHzを超え158MHz以下(5,250MHzでOFDMを使用するもの) 38MHzを超え78MHz以下(5,210MHz、5,290MHzでOFDMを使用するもの) ③ 19MHzを超え38MHz以下(5,190MHz、 5,230MHz、5,270MHz、 5,310MHzでOFDMを使用するもの) ④ 19MHz以下(5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、 5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz、 5,320MHz でOFDMを使用するもの) ⑤ 18MHz以下(④の周波数であってOFDM以外) スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] ① 5,180MHz～5,320MHz(②、③、④除く) a) 占有帯域幅が18MHz以下 ＜5,140MHz 2.5μW/MHz以下 ＞5,360MHz 2.5μW/MHz以下 b) 占有帯域幅が18MHz～19MHz以下 ＜5,135MHz 2.5μW/MHz以下 ＞5,365MHz 2.5μW/MHz以下 ② 5,190MHz、5,230MHz、5,270MHz、5,310MHz ＜5,100MHz 2.5μW/MHz以下 ＞5,400MHz 2.5μW/MHz以下 5,210MHz、5,290MHz ＜5,020MHz 2.5μW/MHz以下 ＞5,480MHz 2.5μW/MHz以下 ④ 5,250MHz ＜4,916MHz 2.5μW/MHz以下 ＞5,584MHz 2.5μW/MHz以下 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値： ① OFDM： 10mW/MHz以下(占有帯域幅：19MHz以下) 5mW/MHz以下(占有帯域幅：19～38MHz以下) 2.5mW/MHz以下(占有帯域幅：38～78MHz以下) 1.25mW/MHz以下(占有帯域幅：78～158MHz以下) ② DS方式 ： 10mW/MHz以下 ③ その他の方式 ： 10mW以下 偏 差： ＋20％ －80％ 等価等方輻射電力 [無線設備規則 第四十九条の二十] ① 5,180MHz、5,200MHz 、5,220MHz、5,240MHz(占有帯域幅19MHz以下)： 10mW/MHz以下 ② 5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz、5,320MHz(占有帯域幅19MHz以下)： a) 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 10mW/MHz以下 b) a)以外の場合 ⇒ 5mW/MHz以下 ③ 5,190MHz、5,230MHz(占有帯域幅19MHzを越え38MHz以下)：5mW/MHz以下 ④ 5,270MHz、5,310MHz(占有帯域幅19MHzを越え38MHz以下)： a) 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 5mW/MHz以下 b) a)以外の場合 ⇒ 2.5mW/MHz以下 5,210MHz(占有帯域幅38MHzを越え78MHz以下)：2.5mW/MHz 5,290MHz(占有帯域幅38MHzを越え78MHz以下) a) 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 2.5mW/MHz以下 b) a)以外の場合 ⇒ 1.25mW/MHz以下 5,250MHz(占有帯域幅78MHzを越え158MHz以下) a) 通信系における平均の空中線電力を3dB低下させる機能を具備する場合 ⇒ 1.25mW/MHz以下 b) a)以外の場合 ⇒ 0.625mW/MHz以下 隣接チャンネル漏洩電力 および帯域外漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十] 【隣接チャンネル漏洩電力】 ① 占有帯域幅が18MHz以下の場合： 20MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値 ② 占有帯域幅が18MHz～19MHz以下の場合： 20MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 40MHz離れた±9.5MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値 ③ 占有帯域幅が19MHz～38MHz以下の場合： 40MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が25dB以上低い値 80MHz離れた±19MHzの帯域内 ⇒ 平均電力が40dB以上低い値 ④ 占有帯域幅が38MHz～78MHz以下の場合： 80MHz離れた±39MHzの帯域内 ⇒平均電力が25dB以上低い値 【帯域外漏洩電力】 (等価等方輻射電力) 別表 1、2、3、4、5、6参照 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] ＜1GHz 4nW以下 ≧1GHz 20nW以下 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、八] 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有すること キャリアセンス機能 ① [平成19年 総務省告示48号] 100mV/mを超える場合に電波の発射を行わないこと。キャリアセンスを行った後、送信を開始する。ただし、他の無線設備から制御されている場合、及び送信を行った無線設備がキャリアセンス約4m秒以内に送信を再開する場合には、キャリアセンスは不要 キャリアセンス機能 ② [平成19年 総務省告示48号] 別表7参照 送信バースト長 [無線設備規則 第四十九条の二十] 4ms以下 信号伝送速度 [無線設備規則 第四十九条の二十] ①20Mbit/sec以上(占有帯域幅19MHz 以下) ②40Mbit/sec以上(占有帯域幅19MHz～38MHz以下) ③80Mbit/sec以上(占有帯域幅38MHz～78MHz以下) ④160Mbit/sec以上(占有帯域幅78MHz～158MHz以下) その他 [平成19年 総務省告示48号] 屋内使用の明示：当該無線設備の送信は5.2 GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨(電磁表示可能) この告示による改正前の屋内においてのみ送信可能である旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正後の規定により5.2 GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみなす。 親局、子局の識別、 TPCの有無の記載(W53) イ．空中線を除く、高周波部および変調部は容易に開けることができないこと ロ．通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること リ．直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が1以上であること ヌ．スペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。 （１） 直接拡散方式であって、その拡散率が5以上となるものであること。 （２） 直接拡散方式であって、変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の5倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるものであること

| 注1) | 旧周波数（5,170MHz、5,190MHz、5,210MHz、5,230MHz）の電波を使用する場合は、スプリアス発射強度の技術基準は下記を適用する。（旧周波数の電波を使用する場合の条件は別表7を参照） |
| --- | --- |
| 注2) | DS：直接拡散 OFDM：直交周波数分割多重 |
| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,190MHz、5,230MHz） |
| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,260MHz ～ 5,320MHz） |
| 【別表4】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,270MHz、5,310MHz） |
| 【別表5】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,210MHz、5,290MHz） |
| 【別表6】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,250MHz） |
| 【別表7】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 |

| 【別表1】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,180MHz ～ 5,240MHz） |
| --- | --- |
| ① 占有帯域幅が18MHz以下のもの |

周波数帯 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,140MHz ～ 5,142M Hz 98MHz ≦ ｆ ≦ 100MHz 2.5μW/MHz以下 5,142MHz ～ 5,150MHz 90MHz ≦ ｆ ＜ 98MHz 15μW/MHz以下 5,250MHz ～ 5,251MHz 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz 101-(f-9)mW/MHz以下 5,251MHz ～ 5260MHz 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下 5,260MHz ～ 5,266.7MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下 5,266.7MHz ～ 5,360MHz 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 120MHz 2.5μW/MHz以下

②占有帯域幅が 18MHz～19MHz以下

周波数帯 5180MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,135MHz ～ 5,142MHz 38MHz ≦ ｆ ≦ 45MHz 2.5μW/MHz以下 5,142MHz ～ 5,150MHz 30MHz ≦ ｆ ＜ 38MHz 15μW/MHz以下 周波数帯 5240MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,250MHz ～ 5,251MHz 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz 101-(f-9)mW/MHz 以下 5,251MHz ～ 5,260MHz 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下 5,260MHz ～ 5,266.7MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下 5,266.7MHz ～ 5,365MHz 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 125MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表2】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,190MHz、5,230MHz）占有帯域幅が19MHz～38MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯 5190MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,100MHz ～ 5,141.6MHz 48.4MHz ≦ ｆ ≦ 90MHz 2.5μW/MHz以下 5,141.6MHz ～ 5,150MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz 15μW/MHz以下 周波数帯 5230MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,250MHz ～ 5,251MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 21MHz 10-(f- 20)＋log(1/2)mW/MHz以下 5,251MHz ～ 5,270MHz 21MHz ≦ ｆ ＜ 40MHz 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz 以下 5,270MHz ～ 5,278.4MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz 以下 5,278.4MHz ～ 5,400MHz 48.4MHz ≦ ｆ ≦ 170MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表3】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,260MHz ～ 5,320MHz） |
| --- | --- |
| ①占有帯域幅が18MHz以下のもの |

周波数帯 5260MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,140MHz ～ 5,233.3MHz 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 120MHz 2.5μW/MHz以下 5,233.3MHz ～ 5,240MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz以下 5,240MHz ～ 5,249MHz 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz以下 5,249MHz ～ 5,250MHz 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz 101-(f-9)mW/MHz以下 5,350MHz ～ 5,360MHz 90MHz ≦ ｆ ≦ 100MHz 2.5μW/MHz以下

②占有帯域幅が18MHz～19MHz以下

周波数帯 5260MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,135MHz ～ 5,233.3MHz 26.7MHz ≦ ｆ ≦ 125MHz 2.5μW/MHz以下 5,233.3MHz ～ 5,240MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 26.7MHz 10-1.8-(6/50)(f-20)mW/MHz 以下 5,240MHz ～ 5,249MHz 11MHz ≦ ｆ ＜ 20MHz 10-1-(8/90)(f-11)mW/MHz 以下 5,249MHz ～ 5,250MHz 10MHz ≦ ｆ ＜ 11MHz 101-(f-9)mW/MHz 以下 周波数帯 5320MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,350MHz ～ 5,365MHz 30MHz ≦ ｆ ≦ 45MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表4】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,270MHz、5,310MHz）占有帯域幅が19MHz～38MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯 5270MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,100MHz ～ 5,210MHz 60MHz ≦ ｆ ≦ 170MHz 2.5μW/MHz以下 5,210MHz ～ 5,221.6MHz 48.4MHz ≦ ｆ ＜ 60MHz 2.5μW/MHz以下 5,221.6MHz ～ 5,230MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz 以下 5,230MHz ～ 5,249MHz 21MHz ≦ ｆ ＜ 40MHz 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz 以下 5,249MHz ～ 5,250MHz 20MHz ≦ ｆ ＜ 21MHz 10-(f-20)+log(1/2)mW/MHz 以下 周波数帯 5310MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,350MHz ～ 5,358.4MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 48.4MHz 15μW/MHz以下 5,358.4MHz ～ 5,400MHz 48.4MHz ≦ ｆ ≦ 90MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表5】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,210MHz、5,290MHz）占有帯域幅が38MHz～78MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯 5210MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,020MHz ～ 5,123.2MHz 86.8MHz ≦ ｆ ≦ 190MHz 2.5μW/MHz以下 5,123.2MHz ～ 5,150MHz 60MHz ≦ ｆ ＜ 86.8MHz 15μW/MHz以下 5,250MHz ～ 5,251MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz 10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz 以下 5,251MHz ～ 5,290MHz 41MHz ≦ ｆ ＜ 80MHz 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz 以下 5,290MHz ～ 5,296.7MHz 80MHz ≦ ｆ ＜ 86.7MHz 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz 以下 5,296.7MHz ～ 5,480MHz 86.7MHz ≦ ｆ ≦ 270MHz 2.5μW/MHz以下 周波数帯 5290MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 5,020MHz ～ 5,203.3MHz 86.7MHz ≦ ｆ ≦ 270MHz 2.5μW/MHz以下 5,203.3MHz ～ 5,210MHz 80MHz ≦ ｆ ＜ 86.7MHz 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz 以下 5,210MHz ～ 5,249MHz 41MHz ≦ ｆ ＜ 80MHz 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz 以下 5,249MHz ～ 5,250MHz 40MHz ≦ ｆ ＜ 41MHz 10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz 以下 5,350MHz ～ 5,376.8MHz 60MHz ≦ ｆ ＜ 86.8MHz 15μW/MHz以下 5,376.8MHz ～ 5,480MHz 86.8MHz ≦ ｆ ≦ 190MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表6】 | 帯域外漏洩電力の技術基準 （5,250MHz）占有帯域幅が78MHz～158MHz以下 |
| --- | --- |

周波数帯 5250MHzからの差の周波数 ｆ （MHz） 等価等方輻射電力 4,916MHz ～ 5,099.6MHz 150.4MHz ≦ ｆ ≦ 334MHz 2.5μW/MHz以下 5,099.6MHz ～ 5,150MHz 100MHz ≦ ｆ ＜ 150.4MHz 15μW/MHz以下 5,350MHz ～ 5,400.4MHz 100MHz ≦ ｆ ＜ 150.4MHz 15μW/MHz以下 5,400.4MHz ～ 5,584MHz 150.4MHz ≦ ｆ ≦ 334MHz 2.5μW/MHz以下

| 【別表7】 | 動的周波数選択（DFS）機能の技術基準 |
| --- | --- |

屋内において5,250MHz、5,260MHz、5,270MHz、5,280MHz、5,290MHz、5,300MHz、5,31 0MHzまたは5,320MHzの周波数の電波を使用する無線設備 下記の条件において、送信しているチャンネルの占有周波数帯域幅内におけるレーダーが送信する電波の有無について、連続的に確認を行い、当該電波を60％ 以上の確率で検出すること。

| (1) | 送信速度 |
| --- | --- |
|  | 送信する情報の種類により送信パケットの大きさが変動するIPパケット伝送に基づく送信を行う無線設備は、 親局から子局に対し、誤り訂正および制御信号を含めない信号伝送速度で、無線設備の最大伝送速度の50％の伝送を行うこと。 |
| (2) | レーダー波のパルス幅、繰返し周波数および連続するパルス数 |
|  | パルス幅（μs） 繰返し周波数（Hz） 連続するパルス数 1.0 700 18 2.5 260 18 |
| (3) | 受験機器の空中線入力（0dBiの空中線で受信する1μs当たりの平均電力） |
|  | 無線設備の最大等価等方輻射電力 空中線で受信する電力（閾値） 0.2W未満 －62dBm以上 0.2W以上 －64dBm以上 |

| (4) | 利用可能チャンネル確認をすることなく、送信は不可 |
| --- | --- |
| (5) | レーダーを検出した場合、30分間送信不可 |
| (6) | 運用中にレーダーを検出した場合、10秒以内に送信を停止、かつ送信時間は260msecを超えないこと |