# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第21-2号
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話

試験項目 技術基準等 電波の型式 [平成14年総務省告示第129号] G1C、G1D、G1E、G1F、G1X、G7C、G7D、G7E、G7F、G7X、 G7W、D1C、D1D、D1E、D1F、D1X、D7C、D7D、D7E、D7F、 D7X、D7W、F1C、F1D、F1E、F1F、F1X、F7C、F7D、F7E、F7F、F7W、F7X 制御チャンネル又は通話チャンネル 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] 1,895.616 ～ 1,904.256MHz(制御チャンネル又は通話チャンネル) 1,895.616、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1900.8MHz、1,902.528MHz、1，904.256MHz チャンネルの数または間隔 5 1,728kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の7] 10 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第58] 1,728kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条 別表３ 51] （１） スプリアス領域（（３）に掲げる周波数帯を除く）における不要発射の強度の許容値 平均電力が-36dBm/MHz以下の値 （２） 帯域外領域（（３）に掲げる周波数帯を除く。）における不要発射の強度の許容値 ア 中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、平均電力が-5.6dB/192kHz以下の値 イ 中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、平均電力が-9.5dB/MHz以下の値 ウ 中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320KHz以下の周波数帯においては、平均電力が-29.5dB/MHz以下の値 （３） 1,891.296MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.848MHz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値 ア 1,892.846MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.754MHz未満の周波数帯においては、平均電力が-31dB/192kHz以下の値 イ 1,891.296MHzを超え1,892.846MHz以下及び1,906.754MHz以上1,906.848MHz未満の周波数帯においては、平均電力が-36dB/192kHz 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の八の二] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項その他] 指定値 ： 0.24W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 空中線利得：4dB以下 ただし4dBiに空中線に240mWを加えたときの値以下となる場合は増加可能 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 30MHz以上、1,000MHz未満 2nW/100kHz 1,000MHz以上、1,893.5MHz未満 20nW/100kHz 1,893.5MHz以上、1906.1MHz以下 1,893.55MHz以上、1,906.05MHz以下であって、1,893.55MHz及び1,893.55MHzに100kHzの整数倍を加えた126波において1MHzの帯域幅における平均電力が2nW以下の値。ただし、当該126波の周波数のうち任意の連続する10波については、1MHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値 1,893.515MHz以上、1,906.085MHz以下であって、1893.515MHz及び1,893.515MHzに30kHzの整数倍を加えた420波において30kHzの帯域幅における平均電力が0.06nW以下の値。ただし、当該420波の周波数のうち任意の2波については、30kHzの帯域幅における平均電力が250nW以下の値 1,906.1MHzを超え12.75GHz未満 20nW/100kHz 搬送波オフ時の漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の八の二の二] 80nW以下 変調信号の送信速度 [平成22年 総務省告示第389号] 許容偏差 ±100×10-6 変調信号の送信速度は別表第3号参照 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第四十九条の八の二の二] [無線設備規則 第九条の四] キャリアセンス、子機間通話、電波の停止(60秒)、通話時間は30分以内、通話終了後、通話に要した時間の1/90以上電波を発射しないこと 混信防止機能、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと 空中線を自動制御するものにあっては、受信電力を測定することによって制御を行うこと 子機要求事項有

【別表第3号】変調信号の送信速度

| 変調方式 | 変調信号の送信速度 |
| --- | --- |
| FSK及びπ/2-BPSK | 1152 kbit/s |
| π/4-QPSK | 2304 kbit/s |
| π/8-8PSK | 3456 kbit/s |
| 16QAM | 4608 kbit/s |
| 64QAM | 6912 kbit/s |