# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第21-3号
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話

試験項目 技術基準等 電波の型式 [平成14年総務省告示第129号] X7D、X7W 制御チャンネル又は通話チャンネル 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] 1,897.4 ～ 1,901MHz(制御チャンネル又は通話チャンネル) 1,897.4MHz、1,899.1MHz、1,899.2MHz、1,901MHz チャンネルの数または間隔 4 1,897.4MHz、1,899.2MHz、1,901MHz: 1400kHz 1,899.1MHz: 5000kHz 2,400kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の7] 0.25 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第59] 2,400kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 第七条 別表３ 52] （１） スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 平均電力が-36dB/MHz以下の値 （２） 帯域外領域における不要発射の強度の許容値 ア 占有周波数帯域幅の許容値が1400kHzのもの （ァ）中心周波数からの離調が0.7MHzを超え1.7MHz以下の周波数帯においては、平均電力が-13.7dB/30kHz以下の値 （イ）中心周波数からの離調が1.7MHzを超え3.2MHz以下の周波数帯においては、平均電力が-10dB/MHz以下の値 （ウ）中心周波数からの離調が3.2MHzを超える周波数帯においては、平均電力が-25dB/MHz以下の値 （エ）（ア）から（ウ）の規定に関わらず、1895.04MHz～1896.192MHz及び1901.952MHz～1903.104 の周波数帯においては、-12dB/1.152MHz以下の値 イ 占有周波数帯域幅の許容値が5000kHzのもの （ァ）中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.5MHz以下の周波数帯においては、平均電力が-15dB/30kHz以下の値 （イ）中心周波数からの離調が3.5MHzを超え6.1MHz以下の周波数帯においては、平均電力が-10dB/MHz以下の値 （ウ）中心周波数からの離調が6.1MHzを超え7.3MHz以下の周波数帯においては、平均電力 親機：-29dB/MHz以下の値、子機：-13dB/MHz以下の値 （エ）中心周波数からの離調が7.3MHzを超える周波数帯においては、平均電力 親機：-36dB/MHz以下の値、子機：-25dB/MHz以下の値 （オ）（ア）から（エ）の規定に関わらず、1895.04MHz～1896.192MHz及び1901.952MHz～1903.104 の周波数帯においては、-12dB/1.152MHz以下の値 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の八の二の三] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項その他] 指定値 ： 親機： 100mW以下(占有帯域幅：1400kHz)、200mW(占有帯域幅：5000kHz) 子機： 100mW以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 空中線利得：4dB以下 ただし4dBiに空中線に240mWを加えたときの値以下となる場合は増加可能 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 9kHz以上、150kHz未満 4nW/kHz 150kHz以上、30MHz未満 4nW/10kHz 30MHz以上、1,000MHz未満 4nW/100kHz 1,000MHz以上、6GHz未満 20nW/MHz 搬送波オフ時の漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の八の二の三] 80nW以下 変調信号の送信速度 [平成22年 総務省告示第389号] 許容偏差 ±100×10-6 変調信号の送信速度は別表第4号参照 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第四十九条の八の二の三] [無線設備規則 第九条の四] キャリアセンス、子機間通話、電波の停止(60秒) 混信防止機能、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと 子機要求事項有

【別表第4-1号】変調信号の送信速度

- 直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式の場合

| 変調方式 | 変調信号の送信速度 |
| --- | --- |
| BPSK | 1600 kbit/s |
| QPSK | 3200 kbit/s |
| 8PSK | 4800 kbit/s |
| 16QAM | 6400 kbit/s |
| 64QAM | 9600 kbit/s |
| 256QAM | 12800 kbit/s |

【別表第4-2号】変調信号の送信速度

- シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式の場合

| 変調方式 | 変調信号の送信速度 |
| --- | --- |
| π/2-BPSK | 1200 kbit/s |
| π/4-QPSK | 2400 kbit/s |
| 8PSK | 3600 kbit/s |
| 16QAM | 4800 kbit/s |
| 64QAM | 7200 kbit/s |
| 256QAM | 9600 kbit/s |