# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第21号
時分割多元接続方式方式狭帯域デジタルコードレス電話

試験項目 技術基準等 電波の型式 （例） [平成14年総務省告示第129号] G1C、G1D、G1E、G1F、G1X、G1W、 G7C、G7D、G7E、G7F、G7X、 G7W、D1C、D1D、D1E、D1F、D1X、D1W、D7C、D7D、D7E、D7F、 D7X、D7W ただし、制御チャンネルはD1D、G1D 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] 1,893.65 ～ 1,905.95MHz(1,898.45MHz, 1,900.25MHz、1,905.35MHz、1,905.95MHzは制御チャンネル。ただし、1,905.35MHz、1,905.95MHzは制御チャンネル以外の使用可) チャンネルの数または間隔 42 300kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の7] 3 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第27] 288kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 帯域内 ： 1,893.5MHzを超え、1,919.6MHz以下： 250nW 帯域外 ： 1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの：2.5μW以下 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数：搬送波（±）996kHz 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の八の二] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項その他] 指定値 ： 0.01W/ch以下(平均電力) 偏 差 ： ＋20％ －50％ 空中線利得：4dB以下 隣接チャンネル漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の八の二] 占有周波数帯幅 ： 800nW 250ｎW （600±96kHz） （900±96kHz） 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 4nW以下 搬送波オフ時の漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の八の二] 80nW以下 変調信号の送信速度 [平成22年 総務省告示第389号] 許容偏差 ±100 ×10-6 変調信号の送信速度は別表第1号参照 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第四十九条の八の二] [無線設備規則 第九条の四] キャリアセンス、子機間通話、電波の停止(60秒)、ロールオフ率：0.5 混信防止機能、一つの筐体に収められており容易に開けることができないこと 子機要求事項有

【別表第1号】変調信号の送信速度

変調方式 変調信号の送信速度 BPSK 192 kbit/s QPSK 384 kbit/s 8PSK 576 kbit/s 12QAM 672 kbit/s 16QAM 768 kbit/s 24QAM 864 kbit/s 32QAM 960 kbit/s 64QAM 1,152 kbit/s 256QAM 1,536 kbit/s