# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第22号
PHS陸上移動局

試験項目 技術基準等 電波の型式 （例） [平成14年総務省告示第129号] G1C、G1D、G1E、G1F、G1X、G1W、G7C、G7D、G7E、G7F、G7X、G7W、D1C、D1D、D1E、D1F、D1X、D1W、D7C、D7D、D7E、D7F、D7X、D7W ただし、制御チャンネル、予備制御チャンネルはD1D、G1D 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] 1,898.45MHz、1,900.25MHz、1,906.55MHz、1,907.15MHz、1,907.75MHz、1,916.75MHz、1,917.35MHz、1,917.95MHz：制御チャンネル 1,916.15MHz：予備制御チャンネル 1,884.65 ～ 1,915.55MHz：通話チャンネル(但し、1,898.45MHz、1,900.25MHz、1,906.25 ～ 1,908.05MHzの周波数は除く) チャンネルの数または間隔 115 300kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の7] 3 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第58] 1,893.5MHz ＜ ｆ ≦1,919.6MHz ： 288kHz 1,884.5MHz ＜ ｆ ≦1,893.5MHz ： 884kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 帯域内 ： 1,884.5MHz ≦ ｆ ≦1,919.6MHz 794nW/MHz以下 帯域外 ： ＜1,884.5、＞1,919.6MHz 794nW/MHz以下 （2.25MHz離調） 1,920MHz ≦ ｆ ≦1,980MHz 251nW/MHz以下 （2.25MHz離調） 2,110MHz ≦ ｆ ≦ 2,170MHz 251nW/MHz以下 （2.25MHz離調） 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第六条4項] 偏差 [無線設備規則 第十四条1項表十三] 指定値 ： 0.01W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 隣接チャンネル漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の八の三] 占有周波数帯幅288kHz以下 ： 800nW 250nW （600±96kHz） （900±96kHz） 占有周波数帯幅288kHz超える ： 800nW 250nW （900±96kHz） （1200±96kHz） 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 4nW以下 搬送波オフ時の漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の八の三] 80nW以下 変調信号の送信速度 [平成22年 総務省告示第389号] 許容偏差 ±100 ×10-6 変調信号の送信速度は別表2参照 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第四十九条の八の三] [無線設備規則 第九条の四] キャリアセンス、子機間通話、電波の停止 混信防止機能 総合動作試験 [無線設備規則 第四十九条の八の三] 周波数の自動選択

| 【別表2】 | PHSの無線局に使用する無線設備 |
| --- | --- |
|  | 変調方式 占有周波数帯幅288kHz以下 占有周波数帯幅288kHzを超える ロールオフ率0.5 ロールオフ率0.5 ロールオフ率0.38 BPSK 192 kbit/s 576 kbt/s 640 kbit/s QPSK 384 kbit/s 1152 kbit/s 1280 kbit/s 8PSK 576 kbit/s 1728 kbit/s 1920 kbit/s 12QAM 672 kbit/s 2016 kbit/s 2240 kbit/s 16QAM 768 kbit/s 2304 kbit/s 2560 kbit/s 24QAM 864 kbit/s 2592 kbit/s 2880 kbit/s 32QAM 960 kbit/s 2880 kbit/s 3200 kbit/s 64QAM 1152 kbit/s 3456 kbit/s 3840 kbit/s 256QAM 1536 kbit/s 4068 kbit/s 5120 kbit/s |