# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第3号
市民ラジオ

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条3項] 26.968, 26.976, 27.040, 27.080, 27.088, 27.112, 27.120, 27.144MHz チャンネル数または間隔 最大 8 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一、4の8] 50 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表第二 第1] 6kHz (A3E) スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 1mW(帯域外領域) 50μW(スプリアス領域) 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第六条3項] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.5W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ その他 [無線設備規則 第五十四条の二] 空中線はホイップ型で長さ2m以下