# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器-人・動物検知通報システム

| 試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] [電波法施行規則告示 42号] 142.93MHzを超え142.99MHz以下 146.93MHzを超え146.99MHz以下 通信方式 [平成元年郵政省告示42号(平成20年総務省告示743号)] 1W 以下：単向通信方式、単信方式又は同報通信方式 電波の型式 | F1D、F2D、A1D、M1D 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一] [無線設備規則 告示50号] 12 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表第二] [平成18年 無線設備規則 告示第659号] 5.8kHz以下のもの：142.934375-142.984375MHz及び4MHzを加えたもの 5.8-11.6kHz：142.9375-142.98125MHz及び4MHzを加えたもの 11.6-17.4kHz：142.940625-142.978125MHz及び4MHzを加えたもの スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 別表第三] [平成19年 総務省告示第368号] 帯域外とスプリアス領域の境界：搬送波から±62.5kHz [帯域外]：2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が0dB以下の場合、2.5μW(EIRP)又は40dBc [スプリアス領域]：2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より43dB低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が0dB以下の場合、2.5μW(EIRP)又は43dBc 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第十四条] [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条] 1W以下 上限20%、下限は規定なし 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 1GHz 以下のもの (RBW=100kHz) ： 4nW 以下 1GHz を超えるもの (RBW=1MHｚ) ： 4nW 以下 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四] [電波法施行規則 第六条の二] 100μW(EIRP) 以下であり電気通信回線に接続しない場合：混信防止機能として、識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備え付けること それ以外：電気通信事業法等により管理される識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの 筐体 [無線設備規則 第四十九条の十四] [平成元年郵政省告示49号（平成20年総務省告示467号）] 無線設備は、違法改造を防止するため、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものであること。次に掲げるものは除く。 ① 電源設備 ② 制御装置 ③ 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器 ④ 周波数切替装置等の転換装置 ⑤ 送受信の切替器 ⑥ データ信号用附属装置その他これらに準ずるもの 空中線 [無線設備規則 第四十九条の十四] 絶対利得 2.14dB以下 送信時間制限 [平成元年郵政省告示第49号(平成20年総務省告示474号)] 空中線電力10mW超 送信時間：60秒以下、送信休止時間：2秒以上 (1) 空中線電力10mW以下かつキャリアセンスを備えつけていない無線設備については、5秒間当たりの送信時間の総和は1秒以下 (2)電波を発射してから連続する60秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。 キャリアセンス １）受信入力電力の値が給電線入力点において(－)96dB (1mWを0dBとする。)以上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。 （２）キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。 （３）キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系であること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。 （４）二又は三の無線チャネルを同時に使用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリアセンスを行うものであること。 隣接チャンネル [無線設備規則 第四十九条の十四] （１）隣接チャネル漏えい電力は、表1左欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の右欄に掲げる周波数の（±）2kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40dB以上低いこと。 （２）前号の規定にかかわらず、表2の左に掲げる中心周波数を使用する場合にあっては、同表の左欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる帯域内隣接チャネルの周波数の（±）2kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40dB以上低い値であり、かつ、同表の右欄に掲げる帯域外隣接チャネルの周波数の（±）8kHzの帯域内に輻射される電力（絶対利得が0dB以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力）が1μW以下であること。 （３）前二号の規定にかかわらず、空中線電力が10mW以下の場合にあっては、第一号の表の右欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の左欄に掲げる周波数の（±）2kHzの帯域内に輻射される電力（絶対利得が0dB以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力）が1μW以下であること。 無線チャンネル [無線設備規則 第四十九条の十四] 無線チャネルは、単位チャネル（中心周波数が、142.93MHzを超え142.99 MHz以下の周波数のうち142.934375 MHz及び142.934375 MHzに6.25kHzの整数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に4MHzを加えたものであつて帯域幅が5.8kHzのチャネルをいう。）を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は三とし、三チャネルの同時使用は中心周波数が142.93 MHzを超え142.99 MHz以下の場合であつて、伝送速度が毎秒9600ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。 その他 [無線設備規則 告示第49号参照] 給電線及び接地装置を有しない事 識別符号：48ビット以上 使用する電波の周波数の空き状態の判定機能不要 |
| --- | --- |

表１

| 占有帯域幅 | 周波数 |
| --- | --- |
| 5.8kHz以下 | 搬送波の周波数から6.25kHz離れた周波数 |
| 5.8-11.6kHz | 搬送波の周波数から9.375kHz離れた周波数 |
| 11.6^17.4kHz | 搬送波の周波数から12.5kHz離れた周波数 |

表2

| 中心周波数 | 帯域内隣接チャンネルの周波数 | 帯域外隣接チャンネルの周波数 |
| --- | --- | --- |
| 142.934375MHz | 搬送波の周波数から6.25kHz高い周波数 | 142.92MHz |
| 142.9375MHz | 搬送波の周波数から9.375kHz高い周波数 |  |
| 142.940625MHz(占有帯域幅が11.6kHzを超える) | 搬送波の周波数から12.5kHz高い周波数 |  |
| 142.978125MHz(占有帯域幅が11.6kHzを超える) | 搬送波の周波数から12.5kHz低い周波数 | 143MHz |
| 142.98125MHz | 搬送波の周波数から9.375kHz低い周波数 |  |
| 142.984375MHz | 搬送波の周波数から6.25kHz低い周波数 |  |
| 146.934375MHz | 搬送波の周波数から6.25kHz高い周波数 | 146.92MHz |
| 146.9375MHz | 搬送波の周波数から9.375kHz高い周波数 |  |
| 146.98125MHz | 搬送波の周波数から9.375kHz低い周波数 | 147MHz |
| 146.984375MHz | 搬送波の周波数から6.25kHz低い周波数 |  |