# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲

# 第8号 特定小電力機器 移動体識別

| 試験項目 | 技術基準等 |
| --- | --- |
| 電波の型式 [電波法施行規則告示 42号] | 指定なし |
| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 告示第42号] | 916.7MHz～923.5MHz 占有帯域幅 200kHz以下 916.8MHz、918MHz、919.2MHz、920.4MHz～923.4MHz(200kHz毎) 200kHz ＜ f ≦ 400kHz 920.5MHz～923.3MHz(200kHz毎) 400kHz ＜ f ≦ 600kHz 920.6MHz～923.2MHz(200kHz毎) 600kHz ＜ f ≦ 800kHz 920.7MHz～923.1MHz(200kHz毎) 800kHz ＜ f ≦ 1,000kHz 920.8MHz～923.0MHz(200kHz毎) |
| 周波数の偏差 （×10-6） | 20 |
| 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 200×n kHz (nは一つの無線チャンネルとして同時に使用する単位チャンネル(設備規則第49条の14第6号ハに規定するものをいう) の数で 1,2,3,4又は5とする) |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 別表第三] | 周波数帯 許容値 710MHz以下 -36dBm/100kHz 以下 710MHz ＜ f ≦ 900MHz -55dBm/1MHz 以下 900MHz ＜ f ≦ 915MHz -55dBm/100kHz 以下 915MHz＜ f ≦ 915.7MHz及び923.5MHz＜f≦930MHz -36dBm/100kHz 以下 915.7MHzMHz ＜ f ≦ 923.5MHz 無線チャンネルの中心周波数からの離調が100(n+1) kHz以下を除く。 -29dBm/100kHz 以下 930MHz＜ f ≦ 1,000MHz -55dBm/100kHz 以下 1,000MHz＜ f ≦ 1,215MHz -45dBm/1MHz 以下 1,215MHzを超える -30dBm/1MHz 以下 |
| 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の十四] [電波法施行規則告示 42号] 偏差 [無線設備規則 第十四条1項表七] | 指定値： 占有帯域幅 200kHz以下 916.8MHz、918MHz、919.2MHz、920.4MHz～923.4MHz(200kHz毎) 200kHz ＜ f ≦ 400kHz 920.5MHz～923.3MHz(200kHz毎) 400kHz ＜ f ≦ 600kHz 920.6MHz～923.2MHz(200kHz毎) 600kHz ＜ f ≦ 800kHz 920.7MHz～923.1MHz(200kHz毎) 800kHz ＜ f ≦ 1,000kHz 920.8MHz～923.0MHz(200kHz毎) 占有帯域幅200 kHz以下： 916.8MHz、918MHz、919.2MHz、920.4MHz～923.4MHz(200kHz毎) ただし、一つの筐体に納められており、容易に開けられない構造であって27 dBm（EIRP） 以下となるものは0.5W以下 0.25W以下 占有帯域幅200 kHzを超え400 kHz以下： 920.5MHz～923.3MHz(200kHz毎) ただし、一つの筐体に納められており、容易に開けられない構造であって27 dBm（EIRP） 以下となるものは0.5W以下 0.25W以下 占有帯域幅400 kHzを超え600 kHz以下： 920.6MHz～923.2MHz(200kHz毎) ただし、一つの筐体に納められており、容易に開けられない構造であって27 dBm（EIRP） 以下となるものは0.5W以下 0.25W以下 占有帯域幅が600kHzを超え800kHz以下： 920.7MHz～923.1MHz(200kHz毎) ただし、一つの筐体に納められており、容易に開けられない構造であって27 dBm（EIRP） 以下となるものは0.5W以下 0.25W以下 占有帯域幅が800kHzを超え1000kHz以下： 920.8MHz～923.0MHz(200kHz毎) ただし、一つの筐体に納められており、容易に開けられない構造であって27 dBm（EIRP） 以下となるものは0.5W以下 0.25W以下 偏 差： ＋20% －80% |
| 隣接チャネル漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の十四] | 隣接単位チャンネル ： -5dBm以下 チャンネルの両端 ： 4dBm以下 |
| 副次的に発する電波等の許容値 [無線設備規則 第二十四条] | 周波数 限度 710MHz以下 -54dBm/100kHz 以下 710MHz ＜ f ≦ 900MHz -55dBm/1MHz 以下 900MHz ＜ f ≦ 915MHz -55dBm/100kHz 以下 915MHz ＜ f ≦ 930MHz -54dBm/100kHz 以下 930MHz ＜ f ≦ 1,000MHz -55dBm/100kHz 以下 1,000MHzを超える -47dBm/1MHz以下 |
| 送信時間制御装置 [無線設備規則 告示第49号] | 916.7MHz～923.5MHzの周波数を利用するもの キャリアセンスの時間：5ms以上 送信時間 ：4s以下 送信休止時間 ：50ms以上 但し、最初に電波を発射してから4秒以内に再送信（当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が128μs以上のものに限る）を行う場合は、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことが出来る 920.5MHz～923.5MHzの周波数を利用するもの キャリアセンスの時間：128μs以上 送信時間 ：0.4s以下 送信休止時間 ：2ms以上(但し送信時間が6ms以下の場合は不要) 但し、1時間当たりの送信時間は360秒以下。ただし、他の無線設備からの要求（送信する無線チャンネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る）の受信を完了した後、2ms以内送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後、5ms以内（単一チャンネルを使用する場合は50ms以内）に送信を完了する応答にかかる時間は、1時間当たりの送信時間の総和に含めることは不要 |
| キャリアセンス [無線設備規則 告示第49号] | キャリアセンスレベル ： -74dBm(空中線電力が10mW以下のものは-64dBm、また250mWを超える場合は、超えた部分を減じる) |
| その他 [無線設備規則 第四十九条の十四] | 送信空中線絶対利得 3dBi以下 (EIRPが既定値を下回る場合は、利得で補う事が出来るまた、EIRPが規定値を超える場合は、利得を低減することが出来る(最大27dBm)) 同時使用最大チャンネルは5とする 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 |