# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器 ミリ波レーダー

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [平成23年 総務省告示第507号(平成22年 無線設備規則 告示第212号)] [電波法施行規則 告示第42号] 60.5 （60 ～ 61）GHz、 76.5 （76.0 ～ 77.0）GHz 79.0 (77.0 ～ 81.0) GHz 周波数の偏差 （×10-6） 上記の指定周波数帯 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] 500MHz(60.5GHz)、1 GHｚ(76.5 GHｚ) 4 GHｚ(79.0GHz) スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度 ：100μW スプリアス領域における不要発射の強度 ： 50μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 (但し79.0GHz帯は平均電力） 但し79.0GHz帯においては、占有帯域幅が2GHz以下の場合は、5μW/MHz以下であること 偏 差 ： ＋50％ -70％ 送受信装 置以外のその他の装置 [無線設備規則 第九条の四、八] 混信防止機能：：電波法施行規則第6条の２第5号に規定する機能 その他 [無線設備規則 第四十九条の十四] ・送信空中線利得 40dBi以下 但し、79.0GHzは35dBi以下 ・一つの筐体に収められており、かつ容易に開けることができないこと。ただし空中線系については除く ・通常の温湿度、振動で問題なく動作すること（79.0GHz帯除く） ・計測時以外の電波の発射停止（79.0GHz帯除く） ・人体への曝露：任意の体表面1 cm2当たり五2 mW/cm2(令和元年5月20日以降)