# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器  無線電話

| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] | 413.7000～414.14375MHz | 454.0500～454.19375MHz | 421.578125～421.803125MHz 制御 Ch 421.796875MHz 制御 Ch 421.803125MHz 421.5750～421.8000MHz 制御 Ch 421.8000MHz | 421.809375～421.909375MHz 421.8125～421.9125MHz | 422.196875～ 422.296875MHz 422.2000～ 422.3000MHz | 440.028125～440.253125MHz 制御Ch 440.246875MHz 制御Ch 440.253125MHz 440.0250～440.2500MHz 制御Ch 440.2500MHz | 440.259375～440.359375MHz 440.2625～440.3625MHz | 422.053125～422.190625MHz 制御Ch 422.184375MHz 制御Ch 422.190625MHz 422.0500～422.1875MHz 制御Ch 422.1875MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| チャンネル数または間隔 | 72 6.25kHzインタリーブ | 24 6.25kHzインタリーブ | 信号Ch : 35 6.25kHz 信号Ch : 18 12.5kHz | 17 6.25kHz 9 12.5kHz | 17 6.25kHz 9 12.5kHz | 信号Ch : 35 6.25kHz 信号Ch : 18 12.5kHz | 17 6.25kHz 9 12.5kHz | 信号Ch : 21 6.25kHz 信号Ch : 11 12.5kHz |
| 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第28] | 8.5kHz (基準△f 1.75kHz) | 8.5kHz (基準△f 1.75kHz) | 8.5kHz (基準△f 1.75kHz) | 8.5kHz | 8.5kHz | 8.5kHz (基準△f 1.75kHz) | 8.5kHz | 8.5kHz (基準△f 1.75kHz) |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW | 2.5 μW |
| 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.1W(6.25kHz) 0.01W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.1W(6.25kHz) 0.01W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差： +20%、-50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差 +20%、-50% |
| 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の十四] | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 | 搬送波から 12.5kHz 離れた周波数の ±4.25ｋHzにおいて -40dB（基準△f 1.5kHz） 以下 |
| 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 告示第49号] [電波法施行規則 第六条の二、四] | 時制、混信防止機能 | 時制、混信防止機能 | キャリアセンス、時制、 混信防止機能 | キャリアセンス、時制、 混信防止機能 | キャリアセンス、時制、 混信防止機能 | キャリアセンス、時制、混信防止機能 | キャリアセンス、時制、混信防止機能 | キャリアセンス、時制、混信防止機能 |
| 通信方式 [電波法施行規則告示 42号] その他 無線設備規則 告示第49号参照] | 同報、複信または半複信 | 同報、複信または半複信 | 同報、複信または半複信 | 同報、複信または半複信 | 単向、単信または同報 | 同報、複信または半複信 | 同報、複信または半複信 | 単向、単信、または同報 |