# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器  無線呼出

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 告示42号] 429.7500, 429.7625, 429.7750, 429.7875, 429.8000MHz チャンネル数または間隔 5 12.5kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一、6] 4 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二第28] 8.5kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 2.5μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 告示42号] 偏差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 偏差 ： ＋20％－50％ 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の十四] 搬送波から12.5kHz離れた周波数の±4.25kHzにおいて－40dB以下 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 告示第49号] キャリアセンス、時制、混信防止機能 通信方式 [電波法施行規則 告示42号] その他 [無線設備規則 告示第49号参照] 単向、単信または同報