# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器テレメータ用、テレコントロール

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] [平成23年 総務省告示第507号(平成22年 無線設備規則 告示第212号)] [電波法施行規則 告示第42号] 313.625MHz (312MHz を超え315.25MHz 以下（注）) (注) この周波数範囲内において、その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーが当該周波数範囲を超えないものに限る。当該周波数帯の使用は、他の移動業務の無線局に有害な混信を生じさせてはならない。また、他の移動業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはなら ない。 通信方式 [平成元年 電波法施行規則 告示第42号 (平成19年総務省 告示第186号）] 単信方式、単向通信方式、同報通信方式、半複信方式又は複信方式 電波の型式 変調方式及び発振方式は、規定なし 周波数の偏差 （×10-6） 規定なし 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号 (平成19年総務省告示第189号)] 1MHz 以下 スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 別表第三] 1GHz 以下のもの (RBW=100kHz) ： 250nW 以下 1GHz を超えるもの (RBW=1MHz) ： 1μW 以下 空中線電力 指定値 [平成元年 電波法施行規則 告示第42号 (平成19年総務省 告示第186号）] 偏 差 [無線設備規則 第十四条] 312MHz を超え315.05MHz 以下 ： 0.25mW 以下 EIRP） (89.2dBμV/m @3m) 315.05MHz を超え315.25MHz 以下 ： 0.025mW（EIRP） (79.2dBμV/m @3m) 注) 帯域の切り替わり点である、315.05MHzにおいては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域の中心周波数により判断する。ただし、312MHz、 及び315.25MHzに関しては、占有周波数帯幅及び周波数偏差を考慮する事 上限20%、下限は規定なし 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 1GHz 以下のもの (RBW=100kHz) ： 4nW 以下 1GHz を超えるもの (RBW=1MHｚ) ： 4nW 以下 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四] 混信防止機能として、識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備え付けること 筐体 [無線設備規則 第四十九条の十四] [平成元年 無線設備規則 告示第49号（平成19年総務省 告示第187号）] 無線設備は、違法改造を防止するため、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものであること。次に掲げるものは除く。 ① 電源設備 ② 制御装置 ③ 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器 ④ 周波数切替装置 ⑤ 送受信の切替器 ⑥ テレメーター信号、テレコントロール信号及びデータ信号用附属装置その他これらに準ずるもの 空中線 [無線設備規則 第四十九条の十四] 規定なし。ただし、違法改造の防止のため、給電線及び接地装置を有しないもの。 その他 [ 平成元年 無線設備規則 告示第49号（平成19年総務省 告示第187号）] 周期的な送信を行わないものであり、1 回の送信時間は5 秒（手動により電波の発射を操作するものにあっては、90 秒）以内とする。 ただし、1 回の送信時間が１秒を超えず、休止時間が送信時間の30 倍以上であって10 秒以下にならないように自動的に運用制限される機能を有する無線設備にあっては、周期的な送信を行うことができる。 ただし、当該無線設備を自動車その他の車両の安全運行のために使用する場合であって、やむを得ない事由が生じた場合は、当該無線設備の送信休止時間は10 秒以上であることを要しない