# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第13号
小電力セキュリティ

試験項目 技術基準等 Type 1＆2 Type 3＆4 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項三] 426.25 ～ 426.8375MHz 426.2625 ～ 426.8375MHz 通信方式 電気通信回線に接続し、主として火災、盗難、その他非常の通報、又はこれに付随する 制御を行うものであって、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式 電波の型式 F1D、F2D、G1D チャンネル数または間隔 48 12.5kHz 24 25kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一 注41] Type 1 ： 10 Type 2 ： 4 Type 3 ： 10 Type 4 ： 4 占有周波 数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第29] Type 1 ： 4kHz以下 Type 2 ： 4～8.5kHz Type 3 ： 8.5～12kHz Type 4 ： 12～16kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 2.5μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第六条4項三] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 隣接CH 漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の十七] ① 占有周波数帯幅4kHz 以下（Type1）： 搬送波から12.5kHz離れた周波数±2kHzにおいて、－40dB 以下 ② 占有周波数帯幅4～8.5kHz（Type2）： 搬送波から12.5kHz離れた周波数±4.25kHzにおいて、－40dB以下 ③ 占有周波数帯幅8.5～12kHz（Type3）： 搬送波から25kHz離れた周波数±6kHzにおいて、－40dB以下 ④ 占有周波数帯幅12～16kHz（Type4）： 搬送波から25kHz離れた周波数±8kHzにおいて、－40dB以下 副次的に 発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] 4nW 混信防止 機能 [無線設備規則 第九条の四、九] [無線設備規則 第四十九条の十七] 【識別装置】 識別符号を送信または受信するもの 【通信時間制限装置】 送信時間は3秒以内、休止時間は2秒を超えること 筐体 [無線設備規則 告示第49号] 無線設備は、一の筐体に収められて おり、かつ、容易に開けられないこと。ただし、次に示すものは除かれる。 * 電源装置 * 制御装置 （識別装置、通信時間制限装置を除く） * 送受信装置の動作の状態を表示する表示器 * 音量調整器およびスケルチ調整器 * 周波数切替装置 * 送受信の切替器 * 識別符号設定器およびデータ信号附属装置、その他これに準ずるもの その他 [無線設備規則 第四十九条の十七] 給電線および接地装置を有しないこと