# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第19号
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム (2,400～2,483.5 MHz)

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項四] 2,400 ～ 2,483.5MHz 通信方式 [無線設備規則 第四十九条の二十] デジタル信号を伝送するもの（スペクトル拡散方式を含）であって、単向通信方式、単信方式、半複信方式または複信方式 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の7] 50 占有周波 数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第30] FH ： 83.5MHz FH＋DS ： 83.5MHz FH＋OFDM ： 83.5MHz OFDM ： 38MHz その他(DS等) ： 26MHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] ＜2,387MHz 2.5μW/MHz以下 2,387MHz ≦ f ＜ 2,400MHz 25μW/MHz以下 2,483.5MHz ＜ ｆ ≦ 2,496.5MHz 25μW/MHz以下 ＞ 2,496.5MHz 2.5μW/MHz以下 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値： ① FH、FH+DS、FH+OFDM 3mW/MHz以下 （ただし、2,427 ～2,470.75MHzを使用するもの） ② DSで①に該当しないもの 10mW/MHz以下 ③ OFDMで①に該当しないもの 10mW/MHz以下 (占有帯域幅:26MHz以下) 5 mW/MHz (占有 域幅：26～38MHz以下) ④ ①、②、③以外 10mW以下 偏 差： ＋20％ -80％ 空中線利得 [無線設備規則 第四十九条の二十] 原則 12.14dBi以下 指向性空中線を使用する場合 a) FH、FH+DS、FH+OFDM ： EIRPは、16.91dBm/MHz以下 （ただし、2,427 ～2,470.75MHzを使用するもの） b) OFDM、DSで a)に該当しないもの ： EIRPは、22.14dBm/MHz以下 c) a)、b)以外 ： 22.14dBm以下 d) 指向性空中線を使用する場合の半値角θ：θ≦360/A （Aの最大値は10） 拡散帯域幅 [無線設備規則 第四十九条の二十] DS、FH、FH+DS、FH＋OFDM ： 500kHz以上 スペクトル拡散率 [無線設備規則 第四十九条の二十] 拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が、5以上 ホッピング周波数滞留時間 [無線設備規則 第四十九条の二十] FH、FH+DS、FH+OFDM ： 0.4秒以下 0.4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数残留時間の合計が0.4秒以下 (FH+DS、FH+OFDM以外) 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] ＜1GHz 4nW以下 ≧1GHz 20nW以下 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四、八] 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有すること 占有帯域幅が26MHzを超え38MHz以下であるものはキャリアセンスの有無を記載し、備えること 構造 [無線設備規則 第四十九条の二十] 空中線を除く、高周波部および変調部は容易に開けることができないこと