# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第32号
狭域通信システム用陸上移動局

| 試験項目 技術基準等 電波の型式（例） [電波法施行規則 第六条4項] A1DまたはG1D 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] 5,815 ～ 5,845MHz チャンネルの数または間隔 5MHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一 注31] ASK変調方式を用いるもの ： 50 それ以外 ： 20 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二 第43] 4.4MHz以内 スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 25μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第六条4項] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 偏 差 ＋50％ － 50％ | 隣接チャンネル漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の二十六] 搬送波から5MHz離れた周波数±2.2MHzにおいて－30dB以下 搬送波から10MHz離れた周波数±2.2MHzにおいて－40dB以下 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 告示270号] 2.5μW 搬送波オフ時の漏洩電力 [無線設備規則 第四十九条の二十六] 2.5μW以下 変調信号の送信速度 [無線設備規則 第四十九条の二十六] ±100 ×10-6 （ASK方式 ： 1,024 kbit/s、QPSK方式 ：4,096 kbit/s） その他 [無線設備規則 第四十九条の二十六] [無線設備規則 第九条の四] 送信空中線の絶対利得10dBi以下 混信防止機能 |
| --- | --- |