# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第47号
超広帯域(UWB)無線システム

| 試験項目 | 技術基準等 |
| --- | --- |
| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項] [平成23年 総務省告示第507号] | 3.4GHz以上4.8GHz未満 7.25GHz以上10.25GHz未満 |
| 通信方式 [無線設備規則 第四十九条の二十七] | 単信方式、半複信方式または複信方式 |
| 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表一の注34] | 上記の指定周波数帯 |
| 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表二の第49] | 3.4GHz以上4.8GHz未満：1.4GHz 7.25GHz以上10.25GHz未満：3GHz |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] | 周波数帯 平均電力 尖頭電力 1600MHz未満 -90 dBm/MHz以下 -84 dBm/MHz以下 1600以上2700MHz未満 -85 dBm/MHz以下 -79 dBm/MHz以下 2700MHz以上10.6GHz未満 -70 dBm/MHz以下 -64 dBm/MHz以下 10.6以上10.7GHz未満 -85 dBm/MHz以下 -79 dBm/MHz以下 10.7以上11.7GHz未満 -70 dBm/MHz以下 -64 dBm/MHz以下 11.7以上12.75GHz未満 -85 dBm/MHz以下 -79 dBm/MHz以下 12.75GHz以上 -70 dBm/MHz以下 -64 dBm/MHz以下 |
| 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第四条の四] [無線設備規則 第四十九条の二十七] | 超広帯域無線システムの無線局（主としてデータ伝送を行う必要周波数帯幅が450MHz以上の無線局のうち、屋内において3.4GHz以上4.8GHz未満または7.25GHz以上 10.25GHz未満の周波数の電波を使用する空中線電力が0.001W以下のものをいう）の送信設備 周波数帯 平均電力 尖頭電力 3.4以上4.8GHz未満（注） -41.3 dBm/MHz以下 0dBm/50MHz以下 7.25以上10.25GHz未満 -41.3 dBm/MHz以下 0dBm/50MHz以下 （注）3.4GHz以上4.8GHz未満の周波数帯においては、 一 当該電波と周波数を同じくする電波を受信したときの任意の15 kHzの帯域幅における受信機入力レベルが-136 dBmを超えるときは、任意の1 MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力を-70 dBmとする。 二 信号検出時間を5秒以上とする。 三 信号検出確率を99%以上とする。 四 信号検出間隔を60秒以内とする。（任意の1 MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が-70 dBm以下のものを除く） |
| 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] | +20% |
| 空中線利得 [無線設備規則 第四十九条の二十七] | 0dBi以下 ただし、等価等方輻射電力が利得0dBiの空中線に使用周波数帯の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする |
| 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条] | 周波数帯 平均電力 3.4以上4.8GHz未満 7.25以上10.25GHz未満 1600MHz未満 -90 dBm/MHz以下 1600以上2700MHz未満 -85 dBm/MHz以下 2700MHz以上3.4GHz未満 -70 dBm/MHz以下 3.4以上4.8GHz未満 -54 dBm/MHz以下 -70 dBm/MHz以下 4.8以上7.25GHz未満 -70 dBm/MHz以下 7.25以上10.25GHz未満 -70 dBm/MHz以下 -54 dBm/MHz以下 10.25以上10.6GHz未満 -70 dBm/MHz以下 10.6以上10.7GHz未満 -85 dBm/MHz以下 10.7以上11.7GHz未満 -70 dBm/MHz以下 11.7以上12.75GHz未満 -85 dBm/MHz以下 12.75GHz以上 -70 dBm/MHz以下 |
| 混信防止機能 [無線設備規則 第九条の四] | 識別符号を自動的に送信または受信する機能を有し、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものであること |
| 構造等 [無線設備規則 第四十九条の二十七] | 筐体は容易に開けることができないものであること 屋内利用：筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ送信可能である旨表示 最大輻射電力より10dBm低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯域幅は450MHz以上であること |
| 送信速度 [無線設備規則 第四十九条の二十七] | 50Mb/s以上（3.4GHz以上4.8GHz未満） ただし、雑音又は他の無線システムから受ける干渉を回避する場合を除く |
| その他 [端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等(平成23年 総務省告示第537号)] | 識別符号の符号長：48ビット以上 |