# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲

# 第64号 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局

| 試験項目 | 技術基準等 |
| --- | --- |
| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第四条の四] | 755.5 ～ 764.5MHz |
| 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一] | 20ppm |
| 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 別表第二] | 9MHz指定周波数帯 |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 別表第三] | 周波数帯 許容値 710MHz以下 2.5μW/100kHz以下（AV） 710MHz ＜ f ≦ 750MHz 20nW/100kHz以下（AV） 750MHz ＜ f ≦ 755MHz 100μW/100kHz以下（AV） 765MHz ＜ f ≦ 770MHz 100μW/100kHz以下（AV） 770MHz＜ f ≦ 810MHz 10nW/100kHz以下（AV） 810MHz＜ f ≦ 1GHz 2.5μW/100kHz以下（AV） 1GHzを超える 2.5μW/1MHz以下（AV） 参考：基地局 周波数帯 許容値 710MHz以下 2.5μW/100kHz以下（AV） 710MHz ＜ f ≦ 750MHz 20nW/100kHz以下（AV） 750MHz ＜ f ≦ 755MHz 100μW/100kHz以下（AV） 765MHz ＜ f ≦ 770MHz 100μW/100kHz以下（AV） 770MHz＜ f ≦ 810MHz 320pW/100kHz以下（AV） 810MHz＜ f ≦ 1GHz 2.5μW/100kHz以 （AV） 1GHzを超える 2.5μW/1MHz以下（AV） |
| 空中線電力 指定値 [無線設備規則 第四十九条の二十二の二] 偏差 [無線設備規則 第十四条1項表] | 指定値： 0.01W以下/MHz（平均電力） 偏 差： ＋50% －50% 参考：基地局 偏 差： ＋20% －50% |
| 副次的に発する電波等の許容値 [無線設備規則 第二十四条] | 周波数 限度 1,000MHz以下 4nW/100kHz 以下(AV) 1,000MHzを超えるもの 4nW/1MHz 以下（AV） (参考：基地局) 周波数 限度 770MHz以下 4nW/100kHz 以下（AV） 770MHz ＜ f ≦ 810MHz 320pW/100kHz 以下（AV） 810MHz ＜ f ≦ 1,000MHz 4nW/100kHz 以下（AV） 1,000MHz を超えるもの 4nW/1MHz 以下（AV） |
| 送信時間制御装置 [無線設備規則 告示第444号] | 送信時間 ：任意の100msecにおける総和は660μsec以下、かつ送信バースト長は330μsec以下 (参考：基地局は任意の100msecにおける総和は10.5msec以下) |
| キャリアセンス [無線設備規則 告示第444] | キャリアセンスレベル ：-53dBm(参考：基地局は不要) |
| その他 [無線設備規則 第四十九条の二十二の二] | 通信方式は同報通信または単向通信または単信方式であること 一つの筐体に収められており、容易に開けることができないこと 但し以下を除く 1. 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器 2. データ信号用付属装置その他これに準ずるもの 3. 信号処理装置 変調方式は直交周波数分割多重方式であること 信号伝送速度は、毎秒5Mbit以上であること 空中線は絶対利得が0dB以下であること。但し10mWに対して、5dB(基地局は13dB)まで低下分を補える 混信防止機能(施行規則第6条の二第１項第二号に規定する機能) |