# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第7号
コードレス電話

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則 第六条4項一] 253.8625 ～ 254.9625MHz (254.425, 254.9625MHzは制御 Ch) 380.2125 ～ 381.3125MHz (380.775, 381.3125MHzは制御 Ch) チャンネル数または間隔 制御Ch ： 4 (254.425, 254.9625, 380.775, 381.3125) 信号Ch ： 87×2 12.5kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 第五条別表第一、6の9] 4 占有周波数帯幅の許容値 [無線設備規則 第六条別表第二、第26] 8.5kHz（基準△f1.75k） スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 2.5μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則 第六条4項] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 第四十九条の八] 搬送波から12.5kHz離れた周波数の±4.25kHzにおいて －60dB（基準△f1.5kHz）以下 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第四十九条の八] キャリアセンス、混信防止機能、制御チャンネルの送信時間制限、 電波の自動停止機能 副次的に発する電波等の限度 [無線設備規則 第二十四条2項] 4nW以下