# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器 移動体識別

試験項目 技術基準等 ホッピング方式 ホッピング方式以外 電波の型式 [電波法施行規則告示 42号] N0N, A1D, AXN, F1D, F2D, G1D 割当周波数または指定周波数 [平成23年 総務省告示第507号] [電波法施行規則 告示第42号] 2,400MHz ～ 2,483.5MHz 2,448.875MHz 周波数の偏差 （×10-6） 50 指定周波数帯 占有周波数帯幅の許容値 83.5MHz [無線設備規則 別表二 第30] 5.5MHz [平成18年 無線設備規則 告示第659号] スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] ＜ 2,387MHz 2.5μW/MHz以下 2,387MHz ≦ f ＜ 2,400MHz 25μW/MHz以下 2,483.5MHz＜ f ≦ 2,496.5MHz 25μW/MHz以下 2,496.5MHz＜ 2.5μW/MHz以下 100μW （＜1W） 空中線電力 指定値 ： 0.01W/MHz以下 ＊但し、2,427～2,470.75MHzは、 0.003W/MHz以下 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 ： ＋20％ －80％ [無線設備規則 第十四条1項表七] 指定値 ： 0.01W以下 [電波法施行規則告示 42号] 偏差 ： ＋50％ －50％ [無線設備規則 第十四条1項表六] 副次的に発する電波等の許容値 [無線設備規則 第二十四条] 1GHz未満： ≦ 4nW 1GHz以上： ≦ 20nW ≦4nW 備考 [無線設備規則 第四十九条の十四] 送信空中線利得 ： 6dBi 送信空中線利得 ： 20dBi以下