# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
特定小電力機器 音声アシスト用無線電話

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] 75.8MHz チャンネル数または間隔 -- 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 別表第一] 20 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] 100kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 2.5μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定値 ： 0.01W以下 偏 差 ： ＋20％ －50％ 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 告示第49号] 搬送波から200kHz離れた周波数±50kHzにおいて-60dB以下 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第九条の四、九] [無線設備規則 告示第49号] キャリアセンス、送信時間制限 通信方式 [電波法施行規則告示 42号] その他 [無線設備規則 告示第49号参照] 同報通信