# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲 ／第8号
特定小電力機器 ラジオマイク

試験項目 技術基準等 B型 C型 D型 電波の型式 [電波法施行規則告示 42号] F1D、F1E、F2D、F3E、F7D、F7E、F7W、F8E、F8W、F9W、D1D、D1E、D7D、D7E、D7W、G1D、G1E、G7D、G7E、G7W、N0N F1D、F2D、F3E、F8W、F9W F3E、F8W 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] 806.125～809.75MHz 322.025～322.15MHz 322.25～322.4MHz 74.58, 74.64, 74.70, 74.76MHz チャンネル数または間隔 30 125kHz 6 25kHz 7 25kHz 4 60kHz 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 告示第50号] 20 10 10 20 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] アナログ変調：110kHz （基準△f 5kHz） デジタル変調：192kHz （基準△f 5kHz） 30kHz （基準△f 2.25kHz） 30kHz （基準△f 2.25kHz） 60kHz （基準△f 3kHz） スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] 2.5μW 2.5μW 2.5μW 2.5μW 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] 指定 値 ： 0.01W以下 偏差 ： ＋50％ －50％ 指定値 ： 0.001W以下 偏差 ： ＋20％ －50 ％ 指定値 ： 0.001W以下 偏差 ： ＋20％ －50％ 指定値 ： 0.01W以下 偏差 ： ＋20％ －50％ 隣接CH漏洩電力の許容値 [無線設備規則 告示第49号] アナログ変調：搬送波から250kHz離れた周波数の±55kHzにおいて －60dB (基準Δf 5kHz )以下 デジタル変調：搬送波から375kHz離れた周波数の±96kHzにおいて －40dB(基準Δf 5kHz )以下 搬送波から50kHz 離れた周波数の±15kHz において－60dB (基準Δf 2.25kHz)以下 搬送波から50kHz 離れた周波数の±15kHzにおいて－60dB (基準Δf 2.25kHz)以下 搬送波から120kHz 離れた周波数の±30kHzにおいて-60dB (基準Δf 3kHz)以下 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第九条の四、九] 混信防止機能 混信防止機能 混信防止機能 混信防止機能 通信方式 [電波法施行規則告示 42号] その他 [無線設備規則 告示第49号参照] 単向、同報 単向、同報 単向、同報 同報通信