|  | 技術基準等 |
| --- | --- |
| 試 験項目 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 |
| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 |
| チャンネル数または間隔 | 480 12.5kHz | 234 25kHz | 114 50kHz | 54 100kHz | 12 |
| 周波数の偏差 （×10-6） | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 10 [無線設備規則 告示50号] | 20 [無線設備規則 告示50号] | 20 [無線設備規則 告示50号] |
| 占有周波数帯幅の許容 値 | 8.5kHz以下 [無線設備規則 別表第二 第28] | 16kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 32kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 64kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 320kHz以下(単信、同報通信は230kHz) [平成18年 無線設備規則 告示第659号] |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW |
| 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差： +20%、 -50% |
| 隣接CH漏洩電力の許容値 | 搬送波から12.5kHz離れた周波数の±4.25kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 第四十九条の十四] | 搬送波から25kHz離れた周波数の ±8kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 50kHz離れた周波数の ±16kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 100kHz離れた周波数の ±32kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 500kHz離れた周波数の ±160kHzにおいて－40dB以下＊ [無線設備規則 告示第49号] |
| 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第九条の四] | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 |
| 通信方式 [無線設備規則 告示第49号] その他 [試験方法参照] | 【変調条件】 ① FM-FM方式 最高変調周波数で70％変調10dB増、サブキャリアが2以上の場合、最高周波数のサブキャリアのみを変調 ② PWM-FM方式 最高変調周波数で70%変調の10dB増、入力端子が2以上の場合、基準入力電圧のダイナミックレンジが最大の端子にのみ変調 ③ ディジタル方式 装置と同一の伝送速度の標準符号化試験信号（511ビット）で変調 通信方式は単向通信方式とするが、占有周波数帯幅が64kHzを超え230kHz以下の無線設備であって、空中線電力が0.0001W以下のものにあっては、単信方式又は同報通信方式による通信を 行うことができる。 ＊占有周波数帯幅が64kHz～230kHzの送信装置であって、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から500kHz離れた周波数の （±）160kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より50dB以上低いこと。 |

# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号 特定小電力機器 医療用テレメータ